附表二　衛生設備同時使用之百分比設計基準

| 衛生設備種類 衛生設備數量 | 一般水洗馬桶 （直接沖水閥式） | 其他衛生設備 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 50 | 80 |
| 4 | 50 | 75 |
| 5 | 45 | 70 |
| 8 | 40 | 55 |
| 10 | 35 | 53 |
| 12 | 30 | 48 |
| 16 | 27 | 45 |
| 24 | 23 | 42 |
| 32 | 19 | 40 |
| 40 | 17 | 39 |
| 50 | 15 | 38 |
| 70 | 12 | 35 |
| 100 | 10 | 33 |