表二之一：調變頻譜（Spectrum due to the modulation）

| 功率(dBm) | 在偏移載波下列頻率（KHz）時其相對於載波功率之最大允許值（dB） |
| --- | --- |
|  | 30KHz（測量頻寬） | 100KHz（測量頻寬） |
|  | 100 | 200 | 250 | 400 | 600～＜1200 | 1200～ ＜1800 | 1800～ ＜3000 | 3000～ ＜6000 | ≧6000 |
| GSM900 | ≧39 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -66 | -66 | -69 | -71 | -77 |
|  | 37 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -64 | -64 | -67 | -69 | -75 |
|  | 35 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -62 | -62 | -65 | -67 | -73 |
|  | ≦33 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -63 | -65 | -71 |
| DCS1800 | ≧36 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -71 | -79 |
|  | 34 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -69 | -77 |
|  | 32 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -67 | -75 |
|  | 30 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -65 | -73 |
|  | 28 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -63 | -71 |
|  | 26 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -61 | -69 |
|  | ≦24 | ＋0.5 | -30 | -33 | -60 | -60 | -60 | -59 | -67 |

上表中之值依以下原則修正：

- 偏移載波600KHz以上到6MHz以下範圍內之頻率，其測量值最多可允許3個200KHz頻寬之信號可到-36 dBm，其200KHz頻寬之中心頻率為200KHz的整數倍。

- 偏移載波6MHz以上之頻率，其量測值最多可允許12個200KHz頻寬之信號可到-36 dBm，其200KHz頻寬之中心頻率為200KHz的整數倍。

偏移載波600KHz以下，若上表之限制值低於-36dBm時，可以-36dBm取代。此限制值於偏移載波600KHz以上至1800KHz以下時，GSM900為-51dBm，DCS1800為-56dBm。此限制值於偏移載波1800KHz（含）以上時，GSM900為-46dBm，DCS1800為-51dBm。