表二

型號﹕				廠牌﹕					檢驗日期﹕	年		月		日

| 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頻率範圍 | 2400至2483.5兆赫(MHz) |  |  |
| 峰值輸出功率 | 數位調變方式： ≦1W 跳頻調變方式： ≧75CH ≦1W <75CH ≦125mw |  |  |
| 發射頻寬 | 跳頻調變方式： 跳頻頻道之頻寬至少25kHz 或 20dB頻寬，兩者取較寬者 | 至少25kHz 或20dB頻寬取較 寬者但20dB頻寬≦ 1MHz (≧75CH) |  |  |
|  | 數位調變方式： 每 6 dB 頻寬 | ≧ 500kHz |  |  |
| 頻 道 數 | 跳頻頻道數 (複合系統時，關閉數 位調變作業狀態檢驗) | ≧15 CH(無重疊頻道) |  |  |
|  | 數位調變頻道數(複合系統時，關 閉跳頻作業狀態檢驗) | ≧11 CH |  |  |
| 跳頻調變方式： 每一載波頻率在週期(跳頻頻道數乘以 0.4 秒)內所佔用之平均時間(複合系統 時，關閉數位調變作業狀態檢驗) | ≦ 0.4 秒 |  |  |
| 數位調變方式： 在使用頻率範圍內之任意3kHz頻寬內 之功率密度(複合系統時，關閉跳頻作 業狀態檢驗) | ≦ 8dBm |  |  |
| 頻帶邊緣外之傳導發射 | 依據第5.1.4節標準 |  |  |
| 頻率範圍外之輻射發射 | 依據第5.1.5節標準 |  |  |
| 天線規格 | 全固定、半固定式或獨特之耦合方式連接機體，並應為無指向性。 |  |  |

表二(續)

| 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全密碼 (製造商提供符合聲明宣告書) | 主機、手機之自動設定之安全密碼之不同組合數目≧1,000組。 |  |  |
| 本體警語標示 | 設備應加警語標示，其警語內容為「本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用」，標示於設備本體適當位置，且於設備外包裝或使用說明書上標明。申請者須提出保證書。 |  |  |
| 電磁波警語標示 | 警語內容：「減少電磁波影響，請妥適使用」標示方式 ：設備本體適當位置標示， 且於設備外包裝或使用說明 書上標明。申請者須提出保 證書。 |  |  |
| 電磁波能量比吸收率SAR | 生物體局部組織SAR(最大值)：≦1.6W/Kg(1g) ，申請者應提出測試報告及測試數據。 |  |  |
| SAR標示 | SAR內容：SAR標準值1.6W/Kg ；送測產品實測值為： W/Kg」。 標示方式：設備外包裝或使用說明書上標明。申請者須提出保證書。 |  |  |

註1：檢驗項目「本體警語標示」、「電磁波警語標示」、「SAR測試報告」及「SAR 標示」，係國家通訊傳播委員會依據本辦法第十一條第一項第五款規定指定。

註2：射頻電信終端設備之正常使用，其機體距離人體20公分(cm)以內且發射功  率超過20mw者，送審時應檢附SAR測試報告。

註3：SAR採用FCC PART 2.1093及ANSI/IEEE Std. C95.1規範一般電磁輻射環境中(該設備與人體保持在20公分以內距離) 生物體單位質量對電磁波能量比吸收率(SAR, Specific Absorption Rate)之標準值，並採用ANSI/IEEE Std.C95.3或td.1528-200x最新版本相關測試規定為SAR測試方法。

表三

| 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 公眾交換電話網路介面規定 | 依據PSTN01第5.1節規定 |  |  |
| 2. 基本要求 | 依據PSTN01第5.1.1節規定 |  |  |
| 3. 雷擊保護 | 依據PSTN01第5.1.2節規定 |  |  |
| 4. 電話線雷擊測試 | 依據PSTN01第5.1.2.1節規定 |  |  |
| 5. 交流電源線雷擊測試 | 依據PSTN01第5.1.2.2節規定 |  |  |
| 6. 電話線極性變換 | 依據PSTN01第5.1.3節規定 |  |  |
| 7. 洩漏電流限制 | 依據PSTN01第5.1.4節規定 |  |  |
| 8. 絕緣電阻 | 依據PSTN01第5.1.5節規定 |  |  |
| 9. 振鈴特性 | 依據PSTN01第5.1.6節規定 |  |  |
| 10. 振鈴響應 | 依據PSTN01第5.1.6.1節規定 |  |  |
| 11. 振鈴阻抗 | 依據PSTN01第5.1.6.2節規定 |  |  |
| 12. 開路時交流阻抗 | 依據PSTN01第5.1.6.3節規定 |  |  |
| 13. 閉路時直流電阻 | 依據PSTN01第5.1.7節規定 |  |  |
| 14. 信號送出位準限制 | 依據PSTN01第5.1.8節規定 |  |  |
| 15. 橫軸平衡限制 | 依據PSTN01第5.1.9節規定 |  |  |
| 16. 回流損失 | 依據PSTN01第5.1.10節規定 |  |  |
| 17. 脈衝撥號 | 依據PSTN01第5.1.11節規定 |  |  |
| 18. 雙音複頻撥號信號 | 依據PSTN01第5.1.12節規定 |  |  |
| 19. 頻率組合 | 依據PSTN01第5.1.12.1節規定 |  |  |
| 20. 信號位準 | 依據PSTN01第5.1.12.2節規定 |  |  |
| 21. 信號位準差 | 依據PSTN01第5.1.12.3節規定 |  |  |
| 22. 信號時間 | 依據PSTN01第5.1.12.4節規定 |  |  |
| 23. 中斷時間 | 依據PSTN01第5.1.12.5節規定 |  |  |
| 24. 串接設備 | 依據PSTN01第5.1.13節規定 |  |  |
| 25. 串接設備之直流壓降 | 依據PSTN01第5.1.13.1節規定 |  |  |
| 26. 串接設備之插入損失 | 依據PSTN01第5.1.13.2節規定 |  |  |
| 27. 聽筒功能 | 依據PSTN01第5.2節規定 |  |  |

表三(續)

| 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. 傳輸當量 | 依據PSTN01第5.2.1節規定 |  |  |
| 29. 送話傳輸當量 | 依據PSTN01第5.2.1.1節規定 |  |  |
| 30. 受話傳輸當量 | 依據PSTN01第5.2.1.2節規定 |  |  |
| 31. 傳輸特性頻率響應 | 依據PSTN01第5.2.2節規定 |  |  |
| 32. 送話頻率響應 | 依據PSTN01第5.2.2.1節規定 |  |  |
| 33. 受話頻率響應 | 依據PSTN01第5.2.2.2節規定 |  |  |
| 34. 側音當量 | 依據PSTN01第5.2.3節規定 |  |  |
| 35. 失真度 | 依據PSTN01第5.2.4節規定 |  |  |
| 36. 送話失真度 | 依據PSTN01第5.2.4.1節規定 |  |  |
| 37. 受話失真度 | 依據PSTN01第5.2.4.2節規定 |  |  |
| 38. 受話音量控制 | 依據PSTN015.2.5節規定 |  |  |
| 39. 受話器的連續音壓位準 | 依據PSTN01第5.2.6節規定 |  |  |
| 40.靜態雜音 | 依據PSTN01第5.4.2節規定 |  |  |
| 41.傳輸損失 | 依據PSTN01第5.4.3節規定 |  |  |
| 42.串音損失 | 依據PSTN01第5.4.4節規定 |  |  |
| 43. 通信協定規定 | 依據PSTN01第5.5節規定 |  |  |
| 44. 來話顯示功能 | 依據PSTN01第5.6節規定 |  |  |
| 45. FSK信號檢測標準 | 依據PSTN01第5.6.1節規定 |  |  |
| 46. 交流及直流界限 | 依據PSTN01第5.6.1.1節規定 |  |  |
| 47. 時序 | 依據PSTN01第5.6.1.2節規定 |  |  |
| 48. 信號狀況 | 依據PSTN01第5.6.1.3節規定 |  |  |
| 49. 封包狀況 | 依據PSTN01第5.6.1.4節規定 |  |  |
| 50. 展現層訊息狀況 | 依據PSTN01第5.6.1.5節規定 |  |  |
| 51. DTMF信號檢測標準 | 依據PSTN01第5.6.2節規定 |  |  |
| 52. NIT狀態直流電阻 | 依據PSTN01第5.6.2.1節規定 |  |  |
| 53. 脫離NIT狀態 | 依據PSTN01第5.6.2.2節規定 |  |  |
| 54. DTMF信號 | 依據PSTN01第5.6.2.3節規定 |  |  |
| 55. DTMF碼/號碼 | 依據PSTN01第5.6.2.4節規定 |  |  |
| 56. 串接設備之防干擾測試 | 依據PSTN01第5.6.2.5節規定 |  |  |
| 57. 自動重撥功能 | 依據PSTN01第5.7節規定 |  |  |
| 58. 自動撥號功能 | 依據PSTN01第5.7.1節規定 |  |  |

表三(續)

| 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 59. 自動重撥次數及時間限制 | 依據PSTN01第5.7.1.1節規定 |  |  |
| 60. 自動重撥拆線時間限制 | 依據PSTN01第5.7.1.2節規定 |  |  |
| 61. 自動應答功能規定 | 依據PSTN01第5.7.2節規定 |  |  |
| 62. T-1/E-1 設備如使用市電電源（110/220V, 60Hz）時需有保安裝置（此裝置可不限內藏於該自備設備內）。 | 美國FCC Part 68或IEC 1000-4-5 Class 2之國際標準。 |  |  |
| 63. 集合鏈路T-1線介面要求 | (1)具備1544 kb/s之傳輸速率。 送信速率偏量≦50ppm。 收信速率偏移容忍度至少 為±50 ppm。 |  |  |
|  | (2)集合鏈路線碼（Line Code）應為AMI(bipolar) 或B8ZS﹐50%工作週期﹐並符合脈波密度（Pulse Density）不少於12.5%及不超過連續15個零之要求。 |  |  |
|  | (3)碼框格式（Frame Format）應符合ITU-T G.704, G.706 建議之1544kb/s之界面規範。 |  |  |
|  | (4)脈波波形（Pulse Shape）應符合ITU-T G. 703 Pulse Mask for Interface at 1544 kb/s之建議。 |  |  |
|  | (5)信號位準（Signal Level）應符合ITU-T G. 703 Digital Interface at 1544 kb/s之建議。 |  |  |
|  | (6)測試負載阻抗為100Ω±5%（電阻性）。 |  |  |

表三(續)

| 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63.(續) 集合鏈路T-1線介面要求 | (7)時閃要求（Jitter Tolerance and Jitter Generation Jitter Tolerance：至少應符合要求： Jitter Generation： in 10 Hz-40kHz＜1 UIpp UIpp：Unit Interval（Peak to Peak） |  |  |
| 64. T-1/E-1時鐘同步方式 | 設備除可提供精確度（Accuracy）為Stratum 4之內部時鐘源（Internal Clock Source）外﹐應具備可從T-1/E-1網路抽取同步信號﹐以供對外通訊時信號與T-1/E-1網路同步之能力。 |  |  |
| 65. T-1/E1設備障礙點隔離（Fault Isolation）能力 | 設備之集合鏈路模組和各種通路模組（Channel Modules）均應具備自我測試（Self-test）及被起動迴接測試等功能。 |  |  |

表三(續)

| 檢驗項目 | 合格標準 | 檢驗結果 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66. 集合鏈路E1輸出埠介面要求 | (1)具備2048 kb/s之傳輸速率。 (a)送信速率偏移為±50 ppm。 (b)收信速率偏移為±50 ppm。 |  |  |
|  | (2)集合鏈路線碼（Line Code）應為HDB3﹐50%工作週期。 |  |  |
|  | (3)碼框格式（Frame Format）應符合ITU-T G.704,G.706建議之2048kb/s界面規範。 |  |  |
|  | (4)脈波波型（Pulse Shape）應符合ITU-T G. 703 Pulse Mask for Interface at 2048kb/s之建議。 |  |  |
|  | (5)測試負載阻抗為120Ω±5%（電阻性, 平衡式） |  |  |
|  | (6)正負脈波於脈波波寬中點之振幅比為0.95 至1.05。 |  |  |
|  | (7)正負脈波於振幅標稱中點之波寬比為0.95 至1.05。 |  |  |
|  | (8)輸出時閃（Output Jitter）應符合ITU-T G.823 §2之建議。 |  |  |
| 67. E-1電纜遮避體之接地 | 對稱性電纜之遮避體須連接至輸出埠之地線，輸入埠須提供接地端子，必要時可將對稱性電纜之遮避體連接至輸入埠之接地端子。 |  |  |

註: 檢驗項目62至67僅適用於T-1/E-1設備。

# Text boxes

10   500   8K   40K   Hz

合格區

0.1UIpp

5UIpp