# 附表三

# 發射功率限制(Power limits)：

| 工 作 頻 率 | 規 範 值 |
| --- | --- |
| 1GHz～15GHz | EIRP不能超過下列限制： ＋40dBw/4KHz ， θ≦00 ＋(40＋3θ)dBw/4KHz ， 00＜θ≦50 (量測解析頻寬RB=4KHz) |
| ＞15GHz | EIRP不能超過下列限制： ＋64dBw/1MHz ， θ＜00 ＋(64＋3θ)dBw/1MHz ， 00＜θ＜50 (量測解析頻寬RB=1MHz) |
| 備註： 1.天線發射角度(θ)為觀測點到天線輻射中心之連線與水平方向之夾角。 2.10GHz以上之工作頻率，因天候影響須調整上鏈EIRP時，其EIRP修正幅度到達轉頻器最高不得大於晴天觀測數值之1dB，當天候恢復正常時，電臺上鏈EIRP須立即手動或自動調回晴天時所設定之數值。 |

# 發射限制(Emission limitation)：

| 規 範 值 | 說 明 |
| --- | --- |
| ∣Pt－Pe∣≧25dB/4KHz 0.5BW＜f0≦BW ∣Pt－Pe∣≧36dB/4KHz BW＜f0≦2.5BW ∣Pt－Pe∣≧(43＋10logPt)dB/4KHz f0＞2.5BW (量測解析頻寬RB=4KHz) | Pt:平均輸出功率，dBW Pe：輻射擴散平均功率，dBW f0：載波中心頻率 BW：頻寬 Pt：發射功率 |

# Text boxes

否

是

否