附表

| 項目 | 位置 | 材料 | 標準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨遮 | 建築物通達道路或地面層之出入口 | 以非鋼筋混凝土材料為限 | 1. 建築物出入口雨遮不得突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線2.0公尺 2. 雨遮寬度以出入口左右各50公分為限 | 雨遮水平投影不得突出建築線及境界線 |
|  | 除建築物出入口以外之開口 | 以非鋼筋混凝土材料為限 | 1. 雨遮不得突出建築物外牆中心線或其代替柱中心線1.0公尺 2. 雨遮寬度以開口左右各50公分為限 |  |
| 無壁體之花架 | 屋頂平臺 | 除基座以外，花架主體以竹、木或輕鋼架材料為限 | 1. 格柵透空率在百分之70以上 2. 每棟最大水平投影面積不得大於30平方公尺 3. 最高高度在2公尺以下 4. 基座高度不得大於45公分 5. 花架外圍與女兒牆內緣淨寬不得小於1.5公尺 | 1. 依建築技術規則第99條之規定排除建築物使用類組A-1（集會表演）、B-1（娛樂場所）及B-2（商場百貨）類之適用。 2. 不得占用法定停車空間、避難平臺、巷道或防火間隔（巷）等。 |
|  | 露台 | 以竹、木或輕鋼架材料為限 | 1. 格柵透空率在百分之70以上 2. 每處最大水平投影面積不得大於30平方公尺 3. 最高高度在2.5公尺以下 4. 基座高度不得大於45公分 5. 花架外圍與女兒牆內緣淨寬不得小於1.5公尺 |  |
|  | 法定空地 | 以竹、木或輕鋼架材料為限 | 1. 格柵透空率在百分之70以上 2. 最高高度在2.5公尺以下 3. 基座高度不得大於45公分 4. 一宗基地最大水平投影面積不得大於30平方公尺 5. 未占用停車空間、騎樓、防火巷道、防火間隔（巷） |  |
| 圍籬 | 法定空地 一般性空地 | 以竹、木、不鏽鋼或鐵絲網材料為限 | 1. 總高度在1.5公尺以下（含基座） 2. 透空率在百分之70以上（係指排除基座以外之透空部份須達百分之70以上） 3. 基座不得超過45公分 | 1. 圍籬水平投影不得突出建築線及境界線。 2. 不得占用法定停車空間等。 |
| 露天空調設備 | 法定空地 |  | 1. 設備高度在1.2公尺以下 2. 體積在1.5立方公尺以下 |  |
|  | 屋頂 平臺 |  | 1. 符合建築技術規則建築設計施工編第99條規定。 2. 經建築師或相關技師簽證結構安全無虞。 3. 取得頂樓建築物區分所有權人同意。 4. 依法成立公寓大廈管理組織之公寓大廈，應依公寓大廈管理條例規定。但公寓大廈規約另有規定者，從其規定。 5. 未依法成立公寓大廈管理組織之公寓大廈，須經該棟公寓大廈區分所有權人過半數及其區分所有權比例合計過半數之同意。 |  |