附件二、封閉作業流程圖(SOP)：

# Text boxes

警戒及封閉管制組回報

中央氣象局發布陸上颱風警報、大豪雨特報或地震

用路人、鄉(鎮、市)居民、警政單位通報

阻絶設施佈設：

◎警察單位配合協助維持交通。

◎第一階段簡易封閉設施(原則車行地下道兩端同時布設，簡易封閉設施如警示帶、交通錐、蜂鳴器（視狀況佈設）、警示燈等)

◎第二階段完整封閉設施(如充水式或RC護欄、拒馬、交通錐、警示燈等)完成封閉作業，並由公所於車行車行地下道兩端適鄉(鎮、市)點架設替代路線告示牌及指示標誌

註：判斷封閉時機原則：

1.當車行地下道最低處累積水位達十五公分(行動值)或依現地狀況檢討分析後訂定之

封閉值，致影響交通車輛通行。

2.車行地下道結構現況或排水設施、設備測試

後運轉功能不佳。

3.夜間無法辨識車行地下道狀況時。

4.發生強烈地震、海嘯及火災且產生災情阻斷

交通。

5.發生事故導致部分車道受阻或交通阻斷。

6.維護單位或巡檢單位發生異常。

7.經評估有危害用路人安全之虞。

8.其它天然災害或人為事故等事件。

- 車行地下道如因災害阻斷交通

- 經評估有危害用路人安全之虞時。

開放

作業

封閉

作業

恢復通行

◎阻絶設施撤除

◎按規定程序通報

◎持續現場觀察警戒

聯繫橫向機關

轄區地方機關

消防單位(視需要)

醫療單位(視需要)

民間救難單位(視需要)

按規定程序通報，依序：

- 發布新聞

- 登錄網站

- 請警廣協助公告

- 現場張貼公告

否

檢查確認安全無虞

(必要時請專業人員協助確認)

各鄉鎮市公所管理單位課長立即下達封橋命令後立即轉報鄉鎮市長或其指定代理人

是否達到封閉標準?

否

持續警戒

通知警察單位同步警戒

各鄉鎮市公所管理單位課長認定

是

報告現場指揮

官後開放通行

是