Type of fire / extinguishing / agent / Public hazardous materials	Carbon dioxide	Dry powder
		Type I	Type II	Type III	Type IV
Acrylonitrile	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Acetaldehyde		－	－	－	－
Acetonitrile	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Acetone	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Anilide		1.0	1.0	1.0	1.0
Isooctane	1.0	－	－	－	－
Isoprene	1.0
Isopropylamine	1.0
Isopropyl ether	1.0
Isohexane	1.0
Isoheptane	1.0
Isopentane	1.0
Ethanol	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Ethylamine	1.0
Chloroethylene		－	－	1.0	－
Octane	1.2
Gasoline	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ethyl formate	1.0
Propyl formate	1.0
Methyl formate	1.0
Naphtha	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Crude oil	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Acetic acid		1.0	1.0	1.0	1.0
Ethyl acet	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Methyl acetate	1.0
Propylene oxide	1.8	－	－	－	－
Cyclohexane	1.0
Diethylamine	1.0
Ethyl ether	1.2	－	－	－	－
Dioxan	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2
Heavy oil	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lubricant	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tetrahydrofuran	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
Kerosene	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Triethylamine	1.0
Toluene	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Naphtha	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Vegetable oil		1.0	1.0	1.0	1.0
Carbon disulfide	3.0	－	－	－	－
Ethylene glycol	1.2
Pyridine		1.0	1.0	1.0	1.0
N-butanol		1.0	1.0	1.0	1.0
N-propanol	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Isopropanol	1.0
Propylamin	1.0
Hexane	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
Heptane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bezene	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
Pentane	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4
Boiled oil		1.0	1.0	1.0	1.0
Formaldehyde	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2
Methyl ethyl ketone	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0
Chlorobenzene		－	－	1.0	－
Note: Substances marked with an “-“ shall not be used as fire extinguishing agent.