附表1

型式區分、型式變更及輕微變更之範圍

| 區分 | 說明 | 項目 |
| --- | --- | --- |
| 型式區分 | 型式認可之產品其主要性能、設備種類、動作原理不同，或經主管機關規定之必要區分者，須以單一型式認可做區分。 | １、 光源規格。 ２、 使用光源種類：如螢光燈管（FL）、鎢絲燈泡、發光二極體（LED）等。 |
| 型式變更 | 經型式認可之產品，其零組件部分變更，有影響性能之虞，須施予試驗確認者，謂之。 | １、 變更緊急電源種類、規格、容量。 ２、 變更外殼、材質。 ３、 在使用同一光源種類下，變更燈管規格、數量、功率或電壓等。 |
| 輕微變更 | 經型式認可或型式變更認可之產品，其型式部分變更，不影響其性能，且免施予試驗確認，可藉由書面據以判定良否者，謂之。 | １、 不變更使用功率下之額定電壓、電流變更。 ２、 安裝方式變更。 ３、 同等級零組件之變更。 |

註：

１、	在型式申請時，得於同次申請系列認證，其系列認證應為品名相同、光源相同、電路設計相似、主要零組件相似、設計及動作原理相似者。

２、 同一系列可宣告使用多家廠牌零件，但型式申請時之系列認證於申請相關文件需詳細描述每型之零組件、電路等相關配件內容	。

３、	在主型式申請時需進行全項試驗，系列認證中將以有差異或影響到主性能者之差異點分別測試，或以條件最差、較劣勢部分測試	。