附表

中港加工出口區污水處理廠廢（污）水納管水質標準

| 項目 | 納管限值（mg/l） |
| --- | --- |
| 水溫（於排放口） | 38℃ |
| 五日生化需氧量 | 300 |
| 化學需氧量 | 550 |
| 懸浮固體 | 300 |
| 氫離子濃度指數 | 5～9 |
| 酚類 | 2.0 |
| 陰離子界面活性劑 | 10.0 |
| 油脂 | 30.0 |
| 硝酸鹽氮 | 100.0 |
| 銀 | 0.5 |
| 砷 | 0.5 |
| 鎘 | 0.03 |
| 銅 | 3.0 |
| 溶解性鐵 | 10.0 |
| 總汞 | 0.005 |
| 有機汞 | 不得檢出 |
| 鎳 | 1.0 |
| 鉛 | 1.0 |
| 硒 | 1.0 |
| 鋅 | 5.0 |
| 總鉻 | 2.0 |
| 六價鉻 | 0.5 |
| 溶解性錳 | 10.0 |
| 透視度 | 15公分以上 |
| 氰化物 | 1.0 |
| 氟鹽 | 15.0 |
| 硼 | 2.0 |
| 甲醛 | 3.0 |
| 總有機磷劑 | 0.5 |
| 總氨基甲酸鹽 | 0.5 |
| 除草劑 | 1.0 |
| 安殺番 | 0.03 |
| 真色色度 | 550 |
| 多氯聯苯 | 不得檢出 |
| 安特靈 | 0.0002 |
| 靈丹 | 0.004 |
| 飛佈達及其衍生物 | 0.001 |
| 滴滴涕及其衍生物 | 0.001 |
| 阿特靈、地特靈 | 0.003 |
| 五氯酚及其鹽類 | 0.005 |
| 毒殺芬 | 0.005 |
| 五氯硝苯 | 不得檢出 |
| 福爾培 | 不得檢出 |
| 四氯丹 | 不得檢出 |
| 蓋普丹 | 不得檢出 |
| 放射性物質 | 不得檢出 |
| 易燃或易爆炸物質 | 不得檢出 |
| 氨氮 | 150 |
| 硫化物 |  |