食品中殘留農藥檢驗方法－殺蟎劑大克蟎之檢驗（一）

1.	適用範圍：本檢驗方法適用於蔬菜類、水果類、穀類、乾豆類及茶類中大克蟎（dicofol; 2,2,2-trichloro-1,1-bis（4-chlorophenyl）ethanol）之檢驗。

2.	檢驗方法：氣相層析法（gas chromatography，GC）

2.1.	裝置：

2.1.1.	氣相層析儀：

2.1.1.1.	檢出器：電子捕獲檢出器（electron capture detector，ECD）。

2.1.1.2.	層析管：DB-5毛細管，內膜厚度1.5 μm，內徑0.53 mm × 30 m，或同級品。

2.1.2.	粉碎機（Grinder）。

2.1.3.	振盪器（Shaker）。

2.1.4.	減壓濃縮裝置（Rotary evaporator）。

2.1.5.	水浴槽。

2.2.	試藥：乙腈、乙酸乙酯及正己烷均採用液相層析級；醋酸及氯化鈉採用化學試藥特級；大克蟎對照用標準品。

2.3.	器具及材料：

2.3.1.	廣口瓶：500 mL，PE材質。

2.3.2.   抽氣瓶：500 mL。

2.3.3.   布赫納漏斗（Buchner funnel）：直徑11 cm。

2.3.4.    液／液萃取匣（Liquid/liquid extraction cartridge）：多孔性矽藻土，Varian Chem Elut cartridge，檢液負荷量20 mL，或同級品。附流速控制閥。

2.3.5.   濃縮瓶：100 mL、500 mL。

2.3.6.   矽酸鎂固相萃取匣（Florisil cartridge for solid phase extraction）：1 g，6 mL。

2.3.7.   濾膜：孔徑0.22 μm，Nylon材質。

2.4.	1 % 醋酸之乙腈溶液之調製：

量取醋酸10 mL加入乙腈使成1 L。

2.5.	標準溶液之配製（註1）：

取大克蟎對照用標準品約10 mg，精確稱定，以正己烷溶解並定容至100 mL，作為標準原液。使用時再以正己烷稀釋至2 μg/mL，供作標準溶液。

註1：大克蟎貯存於丙酮中極不安定，故不可以丙酮配製標準溶液。

2.6.	檢液之調製：

2.6.1.	萃取：

2.6.1.1.	蔬菜類、水果類

取均質後之檢體約18 g，精確稱定，加入含1%醋酸之乙腈溶液60 mL，振搖萃取3分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以含1%醋酸之乙腈溶液20 mL重複萃取一次，過濾後合併濾液，於40℃以下水浴減壓濃縮至無有機溶媒。加入20%氯化鈉溶液2 mL於濃縮液中，混合後倒入液／液萃取匣，靜置10分鐘，以正己烷80 mL分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液／液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約3～5 mL，收集沖提液，於40℃以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以正己烷溶解並定容至5 mL（V），供淨化用。

2.6.1.2.   穀類、乾豆類

取磨成粉末之檢體約9 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加入水18 mL，混勻後，靜置20分鐘。加入含1%醋酸之乙腈溶液60 mL，振搖萃取3分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以含1%醋酸之乙腈溶液20 mL重複萃取一次，過濾後合併濾液，於40℃以下水浴減壓濃縮至無有機溶媒。加入20%氯化鈉溶液2 mL於濃縮液中，混合後倒入液／液萃取匣，靜置10分鐘，以正己烷80 mL分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液／液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約3～5 mL，收集沖提液，於40℃以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以正己烷溶解並定容至5 mL（V），供淨化用。

2.6.1.3    茶類

取磨成粉末之檢體約2 g，精確稱定，置於廣口瓶中，加入水18 mL，混勻後，靜置20分鐘。加入含1%醋酸之乙腈溶液60 mL，振搖萃取3分鐘，倒入附有濾紙之布赫納漏斗內，抽氣過濾入抽氣瓶，再以含1%醋酸之乙腈溶液20 mL重複萃取一次，過濾後合併濾液，於40℃以下水浴減壓濃縮至無有機溶媒。加入20%氯化鈉溶液2 mL於濃縮液中，混合後倒入液／液萃取匣，靜置10分鐘，以正己烷80 mL分次溶洗濃縮瓶，洗液注入液／液萃取匣進行沖提，流速控制為每分鐘約3～5 mL，收集沖提液，於40℃以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以正己烷溶解並定容至2 mL（V），供淨化用。

2.6.2.	 淨化：

取2.6.1節供淨化用之溶液2 mL，注入預經正己烷10 mL潤洗之矽酸鎂固相萃取匣，以含2%乙酸乙酯之正己烷溶液20mL分次沖提矽酸鎂固相萃取匣，收集沖提液，於40℃以下水浴減壓濃縮至乾，殘留物以正己烷溶解並定容至2 mL，經濾膜過濾後供作檢液原液。取檢液原液500 μL與正己烷500 μL，混合均勻，供作檢液。

2.7.	基質匹配檢量線（Matrix-matched calibration curve）之製作：

取空白檢體，依2.6節調製檢液原液，分別量取500 μL，分別加入2 μg/mL標準溶液10～500 μL，再加入正己烷使成1000 μL，混合均勻。參照下列條件進行氣相層析，就波峰面積與對應之濃度，製作成0.02～1.0 μg/mL之檢量線。

氣相層析測定條件（註2）：

層析管溫度：

初溫：150℃，2 min

溫度上升速率：8℃/min

終溫：280℃，10 min

注入器溫度：170℃

檢出器溫度：300℃

移動相氣體氮氣流速：10 mL/min

輔助相氣體氮氣流速：20 mL/min

註2：大克蟎對熱不穩定，經注射口易降解而產生4,4'-dichlorobenzophenone（DCBP），可採用直接管端注射，或脈衝式不分流注射（pulsed splitless injection）並配合去活化內管（deactivated liner），以降低此現象之發生。

2.8.	鑑別試驗及含量測定：

精確量取檢液及標準溶液各1μL，分別注入氣相層析儀中，參照2.7節氣相層析條件進行分析，就檢液與標準溶液所得波峰之滯留時間比較鑑別之，並依下列計算式求出檢體中大克蟎之含量（ppm）：

檢體中大克蟎之含量（ppm）＝

C：由基質匹配檢量線求得檢液中大克蟎之濃度（μg/mL）

V：檢體定容之體積（mL）

M：取樣分析檢體之重量（g）

附註：１、本檢驗方法之檢出限量蔬菜及水果類為0.01 ppm，穀類及乾豆類為0.02 ppm，茶類為0.05 ppm。

２、食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。

３、以本檢驗方法檢出時，應利用GC/MS等進行確認。