### 「保險費」預算編列最高標準如下：

#### 保險金額在20億元（含）以下者，工程本體之「天災自負額」為損失金額之百分之二十。至於超過20億之工程，請依個案洽保險公司開價。

#### 營造工程財產損失險保險費率預算編列最高標準、非天災自負額及保險單應加批之條款依下表規定：

| 分類 代號 | 工程分類 | 工程內容 | 年費率％ | 非天災自負額(萬元) | 建議附加 條款代號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （EIA條款#） |
| 1010 | 一般房屋工程(I) | 於平地上之一般房屋工程及圍牆、圍籬、加油站、帷幕牆 | 0.080 | 10 | P08、A12A/A12B[備註7]、A38、A42、911 |
|  | 地上1～10層 |  |  |  |  |
|  | 或地下0～2層 |  |  |  |  |
| 1011 | 一般房屋工程(II) | 於平地上之一般房屋工程及帷幕牆 | 0.050 | <=50 | P08、A12A/A12B[備註7]、A21、A38、A42、911 |
|  | 地上11層～35層或地下3層～6層 |  |  |  |  |
| 1012 | 一般房屋工程(III) | 於平地上之一般房屋工程及帷幕牆 | 0.060 | <=200 | P08、A12A/A12B[備註7]、A21、A38、A42、911 |
|  | 地上36層以上 |  |  |  |  |
|  | 或地下7層以上 |  |  |  |  |
| 1015 | 危險地區房屋工程 | 於山坡地、河(海)岸、舊河道、新生地等地之房屋工程及帷幕牆 | 0.125 | <=100 | P08、A03、A11、A12*、A38、A40、A42、911 |
| 1020 | 特殊建築物 | 劇院、電影院、教堂、寺廟、體育館、廠房、機棚、船塢、倉庫、室內游泳池、大型量販店等其它特殊建築物及帷幕牆 | 0.100 | <=100 | P08、A12A/A12B[備註7]、A38、A42、911 |
| 1030 | 地下工程(I) | 基礎工程、地下街、地下停車場、地下室工程等 | 0.250 | 30 | P08、P28、A12A/A12B[備註7]、A42、911 |
|  | 地下工程3層以下或地下10公尺以下 |  |  |  |  |
| 1031 | 地下工程(II) | 同上 | 0.250 | <=200 | P08、P28、A12A/A12B[備註7]、A21、A42、911 |
|  | 地下工程4層以上或地下10公尺(不含)以上 |  |  |  |  |
| 1032 | 水池工程 | 水池、室外游泳池等工程 | 0.250 | <=50 | P28、A42、911 |
| 1038 | 建築物之裝修 工程 | 1010至1032之裝潢、裝修、 整修等工程及室內油漆、結 構補強 | 0.200 | 10~30 | （A07）、A12A/A12B[備註7]、A42、911 |
| 1039 | 建築物之機電 工程 | 1010至1032之水電、空調、 消防及其它設備工程及廠房 外部管線架設 | 0.133 | 10~30 | （A07）、A12A/A12B[備註7]、A42、911 |
| 1041 | 道路工程(II) 低度危險類： 不包括大挖方、大填方、擋土牆結構且非高速公路、濱海公路之道路工程 | 1.市區之道路、人行道、公車專用道、自行車道、鐵道等興建、改善工程 2.運動場跑道工程、飛機場跑道鋼性舖面工程 3.各類道路之維修工程，包含分隔島、護欄、隔音牆、排水溝加蓋（無墩住支撐）、路面鋪設及隧道橋樑之鋪面維修等 | 0.200 | <=100 | （A35）A38、A42、A44、911 |
| 1042 | 道路工程(III) 中度危險類： | 平原高速公路、外環道路、濱海公路及快速道路等非高架橋樑段之興建、拓寬、改善工程 | 0.175 | <=200 | A03、A06、A11、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1043 | 道路工程(IV) 高度危險類： 包括大挖方、大 填方、降坡之高 度危險道路工程 | 1.山區、丘陵及山坡地之道路、高速公路、產業道路、自行車道、觀光步道等興建、拓寬、改善工程 2.各類道路之災修、復建工 3.農路、非正常水流或海浪可及之臨時道路、防汛道路 | 1.000 | <=200 | A03、A06、A11、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1045 | 整地及土方工程 | 1.土方之移運、整理、保護 工程 2.高爾夫球場工程 3.垃圾掩埋場工程 | 0.500 | <=200 | A03、A11、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1046 | 土地重劃工程(I) 低度危險類： 不包括大土方及區域性排水工程 | 已開發區域、市區及新市鎮公共工程建設、綜合工程如： 1.市地重劃工程 2.地區公共設施工程 | 0.300 | <=100 | (A01A/A01B[備註7])、A17、A35、A38、A42、A44、911 |
| 1047 | 土地重劃工程(II) 高度危險類： 農地重劃及灌溉類之重劃工程 | 1.農地重劃工程 2.養殖漁業生產區改善工程 | 0.500 | <=200 | A03、（A11）、A33、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1049 | 道路、土方、整地及橋樑工程之機電設施工程 | 路燈、號誌、電信、電力工程 | 0.200 | <=50 | A42、911 |
| 1051 | 橋樑工程(II) 低度危險類： (陸橋類) | 1.橋孔數以不超過4孔(含)限 2.上部結構之最大跨距小於40公尺(含) 3.橋墩、橋台及引道不在正常水流或海浪可及之範圍 | 0.300 | <=50 | P08、A03、（A34）、A40、A42、A44、911 |
| 1052 | 橋樑工程(III) 中度危險類： (陸橋類) | 1.上部結構之最大跨距大於40公尺 2.橋墩、橋台及引道不在正常水 流或海浪可及之範圍 | 0.200 | <=200 | P08、A03、（A34）、A40、A42、A44、911 |
| 1053 | 橋樑工程(IV) 高度危險類： (水橋類) | 1.橋墩、橋台、引道在水流或海浪可及之範圍 2.原排水渠路蓋板含墩柱支撐之工程 | 0.500 | <=200 | P08、A03、A34、A40、A42、A44、911 |
| 1061 | 管線、電纜、箱涵工程(II) 低度危險類： （陸地明挖施工） | 1.於陸地上採明挖工程 2.將管涵附掛於橋梁結構上之 工程 | 0.400 | <=100 | A03、A17、A40、A42 、A44、911 |
| 1063 | 管線、電纜、箱涵工程(III) 高度危險類： （陸地推進施工） | 1.於陸地上採用推進工法施作之工程 2.不含水平導向鑽 掘工法(Horizontal Directional Drilling)和利用隧道鑽掘機(Tunnel Boring Machine)施作之工程 | 0.500 | <=200 | A01A/A01B[備註7]、A03、A17、A40、A42、A44、911 |
| 1064 | 管涵工程(IV) 高度危險類： （過河推進施工） | 1.管涵(線)路徑通過河川、溪流、大排水道或湖泊之工程 2. 不含水平導向鑽掘工法(Horizontal Directional Drilling)和利用隧道鑽掘機(Tunnel Boring Machine)施作之工程 | 1.500 | <=200 | A01A/A01B[備註7]、A03、A17、A40、A42、A44、911 |
| 1071 | 渠道排水工程(I) 低度危險類： | 平地之小型排水工程如明渠、暗渠、箱涵、邊溝或水溝等而底寬小於4M之工程 | 0.300 | <=80 | A03、A40、A42、911 |
| 1072 | 渠道排水工程(II) 高度危險類： | 1.山坡地之小型排水工程 2.大型或區域性排水工程，包括 明渠、箱涵、固床、運河、出水口、發電廠循環水渠道及閘門等而底寬大於4M以上之工程 | 0.500 | <=200 | A03、A33、A40、A42、911 |
| 1073 | 灌溉工程 | 灌溉輸水構造物如明渠、圳渠、渡槽、倒虹吸工、量水、制水構造物、水堰、水槽、靜水池、閘門等工程 | 0.500 | <=200 | A03、A33、A40、A42、911 |
| 1074 | 抽水站、截流站工程 | 0.500 | <=200 | P28、A00、（A33）、（A38）、A42、911 |
| 1079 | 渠道、灌溉、堤防、抽水站、截流站之附屬機電、設備工程 | 0.400 | <=200 | P28、A00、A42、911 |
| 1081 | 水土保持工程 | 整流、野溪治理、跌水工、防砂壩、固床、崩坍地處理、蝕溝控制、滯洪池、橋基保護工等工程 | 1.000 | <=300 | A03、A33、A38、A40、A42、911 |
| 1082 | 防洪工程 | 河川堤防、護岸、擋水牆、丁壩、順壩或潛壩等工程 | 1.200 | <=500 | A03、A33、（A38）、A40、A42、911 |
| 1091 | 水庫水壩土木工程 | 水壩、閘壩、溢洪道、堰、進水口或出水口工程 | 0.500 | <=500 | A03、A04、A33、A40、A42、911 |
| 1099 | 水壩(堰)閘門及附屬機電工程 | 0.400 | <=200 | A00、A42、911 |
| 1101 | 明挖隧道工程 | 開挖後回填式施工之隧道工程 | 0.400 | <=500 | P28、A01A/A01B[備註7]、A03、A11、A21、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1102 | 廊道工程 | 防落石箱涵或廊道工程、山壁之半隧道工程、明隧道工程 | 1.000 | <=500 | P28、A01A/A01B[備註7]、A03、A11、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1103 | 非明挖隧道工程(I) 內陸隧道類 | 1.以礦挖法、隧挖法等施工 之隧道工程，如傳統磚炸法、新奧工法 2.以隧道鑽掘機施工之隧道工程 3.水平導向鑽掘工法(Horizontal Directional Drilling)和利用隧道鑽掘機(Tunnel Boring Machine)施作施作之管線、電纜、箱涵工程 4.隧道工程之豎坑、豎井、橫坑、斜井 5.築井及鑽井工程 | 0.750 | <=500 | P28、A01A/A01B[備註7]、A03、A11、A35、A38、A40、A42、911 |
| 1109 | 隧道工程附屬機電設施工程 | 隧道內之機電、通風、監測及消防設施等，並包括伸縮縫、漏水、裂縫處理 | 0.300 | <=300 | P28、A00、A42、911、(A01A/A01B[備註7])、(A12A/A12B[備註7]) |
| 1111 | 海堤工程 | 堤腳在正常最高海水位以上之海岸堤防工程(不包括1113類離岸堤工程) | 1.500 | <=200 | A03、A42、A43、911 |
| 1112 | 港灣內廓工程 | 港灣內廓碼頭、泊船、棧橋碼頭工程 | 0.533 | <=200 | A03、A42、A43、911 |
| 1114 | 海岸造地工程(I) 海岸已有永久性防波堤或海堤保護者 | 抽砂造地工程、海埔新生地工程 | 0.667 | <=200 | A03、A42、A43、911 |
| 1115 | 海岸造地工程(II) 海岸尚無永久性保護結構物如海堤、防波堤保護者 | 抽砂造地工程、海埔新生地工程 | 1.000 | <=200 | A03、A42、A43、911 |
| 1120 | 水處理廠工程 | 自來水淨水廠、廢水處理廠 | 0.250 | <=200 | A00、A42、911、(A01A/A01B[備註7]) |
| 1129 | 水處理廠工程之機電設施工程 | 機械設備安裝、修理 | 0.250 | <=100 | A00、A12A/A12B[備註7]、A42、911 |
| 1130 | 高塔工程(I) 低度危險類： 高度小於50公尺(含) | 高塔、電塔、煙囪、圓倉、水塔或配水塔 | 0.300 | <=50 | P08、A42、911 |
| 1131 | 高塔工程(II) 中度危險類： 高度在50公尺至150公尺(含)之間 | 高塔、電塔、煙囪、水塔 | 0.333 | <=200 | P08、A42、911 |
| 1132 | 高塔工程(III) 高度危險類： 高度大於150公尺以上 | 高塔、電塔、煙囪 | 0.400 | <=300 | P08、A42、911 |
| 1133 | 高架、高壓傳輸電力架線工程類 | 0.500 | <=100 | A42、911 |
| 1140 | 鑽探、測量工程 | 如地質鑽探、各種量測、測量工程 | 0.500 | 10~50 | 911 |
| 1150 | 一般造景土木工程 | 包括園藝造景 | 0.200 | <=200 | A38、A42、911 |
| 1151 | 河床、海岸造景土木工程 | 包括河床上或海岸區具有淹水風險之道路、臨時道路、自行車道、觀光步道、運動場、水質改善生態池 | 0.800 | <=200 | A33、A38、A42、911 |

### 備註：

##### 本表所列之「年費率」，僅係「營造工程財物損失險」項下承保工程的每年參考費率，並未包含工程第三人意外責任保險、僱主意外責任保險、施工機具設備保險、拆清費用，以及為擴大承保範圍所加貼之各種「附加條款」（如：加保第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款等）之保險費在內。該等保險之保險費應於「年費率」外，依其危險程度另行計收。如合約工期低於1年，仍需以年費率計算；超過1年，則依比例增加，例如工期為2.5年，則保險費率為2.5年乘以年費率。

##### 上開計算後之費率，再乘以「直接工程費」(DP)，即為「營造工程財產損失險」預算編列之上限。倘工程採購金額過小，依本表費率計算之保險費加上第三人意外責任險之保險費後仍未達新台幣2,000元整時，仍應依新台幣2,000元整之最低保費編列工程保險費率預算。

##### 本表所列之「非天災自負額」中，「<=100」為「非天災自負額」之上限，並表示非天災自負額應小於100萬元，所計算出之值應受前開上限之限制。

##### 在其他保險條件不變之情形下，若遇有保險期間需予展延時，其展延期間之保險費，於未發生保險事故之前，可依原編列費率按展延期間與原保險期間之天數比例編列應加繳之保險費。

##### 倘工程之內容有一部分可歸類於本表所列某一項「分類代號」，而另一部分又可歸於另一項「分類代號」時，其「年費率」與「非天災自負額」應以危險性較高之「分類代號」項下所列者為準。例如：有一房屋工程之設計為地上12層，地下2層，其中地上12層部分應歸屬於1011之「分類代號」，而地下2層部分則應歸屬於1010之「分類代號」，則本案例應以1011「分類代號」項下之「年費率」與「非天災自負額」為準。

##### 「建議附加條款代號」係指本市各機關應於「新北市各機關工程契約書範本」保險條款之「保險單應加批之條款代號」後，應加註之代號，並為廠商辦理保險加批保險附加條款之依據，（條款）-為視情況加貼。

##### 建議附加條款代號為「A01A/A01B」或「A12A/A12B」，機關應視個案情況及附加條款內容之相容性，於招標前擇其A型或B型之一適用。

#### 第三人建築物龜裂、倒塌責任保險費率預算編列最高標準：

| 保險類別 | 危 險 程 度 | 保險費為「營造工程財產損失險」保險費之 |
| --- | --- | --- |
| 龜裂責任 | 開挖基地位於鄰屋及公共設施30公尺以上 | （得免保） |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施30至20公尺之間，且在開挖深度之距離以外 | 百分之五 |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施20公尺以內，並在開挖深度之距離以外 | 百分之七點五 |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施在開挖深度之距離以內，並在5公尺以外 | 百分之二十五 |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施在5公尺以內，並在開挖深度之距離以內 | 百分之四十 |
| 倒塌、坍塌責任 | 開挖基地位於鄰屋及公共設施30公尺以上 | （得免保） |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施30至20公尺之間，且在開挖深度之距離以外 | 百分之０點七五 |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施20公尺以內，並在開挖深度之距離以外 | 百分之一點五 |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施在開挖深度之距離以內，並在5公尺以外 | 百分之三點五 |
|  | 開挖基地位於鄰屋及公共設施在5公尺以內，並在開挖深度之距離以內 | 百分之七點五 |
| 主辦工程機關應視鄰屋或鄰近之公共設施之規模，在上開規定上限下編列該費用。 |

#### 「營造綜合保險第三人意外責任保險」保險費用預算編列最高標準為「直接工程費」除以1,000萬後開參次方根，再乘以3萬元((30,000＊３√（(DP)／10,000,000）。

#### 「營造（安裝工程）綜合保險附加僱主意外責任險」基本保險費用為：

##### 「直接工程費」小於新台幣5,000萬者，為「直接工程費」除以2,000萬後開平方根，再乘以6萬元((60,000*√((DP)/20,000,000)

##### 「直接工程費」大於新台幣5,000萬者，為「直接工程費」除以1億後開平方根，再乘以30萬元後，減去11萬7264元((300,000*√((DP)／100,000,000)-117,264

#### 「營造（安裝工程）綜合保險附加僱主意外責任險」風險係數為：

##### 安裝工程（包括水電、空調、消防、抽水設施工程及其它主要工程標的係以現成品安裝而成之工程）：○．七五。

##### 房屋建築工程：一．五。

##### 橋樑、隧道工程：二．五。

##### 高塔工程：二．○。

#### 「營造（安裝工程）綜合保險附加僱主意外責任險」保險費用預算編列最高標準為，本項保險基本保險費用乘以風險係數。